|  | О ООО «ТОТЕК». 152025,Ярославская обл., г. Переславль-Залесский пл.Менделеева, 2в Коммерческий директор Нитецкий Виктор Викторович Тел.+7 926 490-1818. e-mail: тotek-torg@yandex.ru |
| --- | --- |

ПАСПОРТ № 10/18

Настоящим корпорация ТОТЕК удостоверяет, что

СПОРТИВНОЕ ТОПЛИВО «ТОТЕК Торнадо E-106»

Предназначено для применения в высокофорсированных спортивных двигателях с максимальным числом 20000 об/мин и по физико-химическим показателям соответствует требованиям, приведенным в таблице:

| № | Наименование показателя | Требования ТУ 38401 1087-01 | Факт ТОТЕК Торнадо E-106 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Октановое число: | Исследовательский метод | Не менее98 | 106,4 |
|  |  | Моторный метод | Не менее86 | 93.0 |
| 2 | Плотность при 15оС кг/м3 | 0,720-0,785 | 0.797 |
| 3 | Давление насыщенных паров, кПа, макс | Не более 90 | 39.2 |
| 4 | Фракционный состав | Т начала перегонки,оС | Не норм | 46 |
|  |  | Объем испарившегося бензина при: 70оС 100оС | 10-45 30-70 | 38 53 |
|  |  | Конец кипения бензина оС | Не выше 215 | 193 |
| 5 | Массовая доля кислорода | Не более 3,7 | 4.1 |
| 6 | Содержание свинца,г/дм3, не более | 0,013 | Менее 0,012 |
| 7 | Цвет топлива |  | Сл. красный |

Изготовитель гарантирует соответствие топлива «ТОТЕК Торнадо E-106» требованиям ГОСТ Р 51105-97 и Международной автомобильной федерации (FIA) в редакции 1998 г. в течении трёх лет при условии сохранения правил хранения. После откупорки тары использовать в течении месяца.

Подпись