|  | ООО «ТОТЕК». e-mail: totek@yandex.ru totek-torg@yandex.ru www. totekfuels.ru |
| --- | --- |

ПАСПОРТ № 10/2

Настоящим корпорация ТОТЕК удостоверяет, что

СПОРТИВНОЕ ТОПЛИВО «ТОТЕК Торнадо АХ-100»

Предназначено для применения в высокофорсированных спортивных двигателях с максимальным числом 12000 об/мин и по физико-химическим показателям соответствует требованиям, приведенным в таблице:

| № | Наименование показателя | Норма по директиве FIA (102) | Требования ТУ 38401 1087-01 | Elf ATMO RALLYE Max-2000 | Факт ТОТЕК Торнадо АХ-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Октановое число: | Исследовательский метод | 95-102 | Не менее98 | 100 | 100.7 |
|  |  | Моторный метод | 85-90 | Не менее86 | 85,7 | 88.3 |
| 2 | Плотность при 15оС кг/м3 | 720-785 | 720-785 | 748 | 0.76 |
| 3 | Давление насыщенных паров, кПа, макс | Не более 90 | Не более 90 | Не более 90 | 63 |
| 4 | Фракцио нный состав | Т начала перегонки,оС | Не норм | Не норм | Не норм | 37 |
|  |  | Объем испарившегося бензина при: 70оС 100 оС | 10-47 30-70 | 10-45 30-70 | 42 65 | 23 52 |
|  |  | Конец кипения бензина оС | Не выше225 | Не выше 215 | 169 | 203 |
| 5 | Массовая доля кислорода | Не более 3,7 | Не более 3,7 | 3,4 | 3.7 |
| 6 | Содержание свинца,г/дм3, не более | 0,013 | 0,013 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| 7 | Цвет топлива | - | - | - | Сл.зелен. |

Изготовитель гарантирует соответствие спортивного топлива  «ТОТЕК Торнадо АХ-100» требованиям ГОСТ Р 51105-97 и Международной автомобильной федерации (FIA) в редакции 1998 г. в течение трёх лет при соблюдении условий транспортирования и хранения. После откупоривания тары использовать в течении месяца.

Подпись